| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.299,81 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην  προμήθεια και τοποθέτηση, εορταστικού φωτισμού  για το έτος 2020.

Ο C.P.V των υλικών είναι : 31522000-1

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια φωτεινών σωμάτων (διακοσμητικές γιρλάντες διαφόρων μεγεθών, διακοσμητικών επιστηλίων διαφόρων μεγεθών, 3D διακοσμητικής μπάλας, διακοσμητικών αστεριών και παραστάσεων με χρόνια πολλά), μικρολαμπάκια καθώς και τα υλικά στήριξης και λειτουργίας των παραπάνω. για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς για τo έτoς 2020 .

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015

- Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση συμμόρφωσης CE, να είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να συνοδεύονται από :

1) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση LVD

EN 60598-1:2015 (γενικές απαιτήσεις για φωτιστικά σώματα).

EN 60598-2-20:2015 (ειδικές απαιτήσεις για φωτιστικές σειρές).

## EN 60598-2-21:2015 (Φωτιστικά. -Ειδικές απαιτήσεις. -Φωτιστικά νυκτός με πρίζα

Τα πρότυπα αυτά είναι σε ισχύ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. (τυχόν «εθνικές αποκλίσεις » περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΖΒ και ZC των προτύπων ).

2) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC

EN 55015:2013+A1:2015 (Όρια και μέθοδοι μέτρησης χαρακτηριστικών των

ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών συσκευών

φωτισμού και παρόμοιων συσκευών.)

ΕΝ 61547:2009  (Διατάξεις προστασίας ρεύματος διαρροής για οικιακή και

παρόμοια χρήση -Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

EN 61000-3-3:2013  (Ηλεκτρομαγνητικά συμβατότητα (EMC) –Μέρος 3-3:

Όρια – Περιορισμός των διακυμάνσεων και

τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής

χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα μέχρι

και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση

υπό συνθήκη).

EN 61000-3-2:2014 (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) –Μέρος 3-2:

Όρια - Όρια εκπομπής για αρμονικές ρεύματος (ρεύμα

εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής:

Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και

Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών

Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.

Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 74.299,81 ευρώ με Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η προμήθεια και εκταμίευση ολόκληρου του αναφερόμενου ποσού εφόσον οι πραγματικές ανάγκες αποδειχθούν μικρότερες των προβλεπομένων.

Το κόστος της προμήθειας  θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου

|  |  | Κιλκίς, 03-07-2020 |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός MSc | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (α.α) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

              - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Α.Τ. | ΠΟΣ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βάση στήριξης επιστηλίου | 1 | 128 | τεμ | 3,90 | 499,20 |
| 2 | Mετασχηματιστής τροφοδοσίας 220-48V 80VA. IP 65 (εξωτερικού χώρου) | 2 | 40 | τεμ | 25,00 | 1.000,00 |
| 3 | Μικρολαμπάκια 7-8mm με 102 λυχνίες LED 48V θερμό ή ψυχρό λευκό σε πράσινο καλώδιο καουτσούκ 10 m. IP 65 (εξωτερικού χώρου) | 3 | 200 | τεμ | 22,50 | 4.500,00 |
| 4 | Φωτεινό σώμα "3D ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 5,70m x 4,40m ME ΕΙΣΟΔΟ | 4 | 1 | τεμ | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 5 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ" μήκους 5,75m x1,05m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 5 | 3 | τεμ | 800,00 | 2.400,00 |
| 6 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ" μήκους 6,30m x0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED και μοκέτα | 6 | 27 | τεμ | 670,00 | 18.090,00 |
| 7 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 6,45m x 7,20m | 7 | 1 | τεμ | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 8 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟ με επιγραφη ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 6,10m x 4,80m | 8 | 1 | τεμ | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 9 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,52m x 0,62m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 9 | 15 | τεμ | 130,00 | 1.950,00 |
| 10 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,52m x 0,72m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 10 | 15 | τεμ | 130,00 | 1.950,00 |
| 11 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,70m x 0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 11 | 14 | τεμ | 220,00 | 3.080,00 |
| 12 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 2,00m x 1,30m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 12 | 18 | τεμ | 250,00 | 4.500,00 |
| 13 | Φωτεινό σώμα "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ με ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 5,00m | 13 | 1 | τεμ | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 14 | Φωτεινό σώμα "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 4,40m | 14 | 1 | τεμ | 1.950,00 | 1.950,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 59.919,20 |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 14.380,61 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 74.299,81 |

|  |  | Κιλκίς, 03-07-2020 |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός MSc | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (α.α) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1

Βάση στήριξης επιστηλίου

Βάση στήριξης επιστηλίου σε ιστό ή τοίχο αποτελούμενο από δύο τμήματα η κάθε μια :

(α) το τμήμα στήριξης από πολυαμίδιο ημικυκλικής διατομής με κατάλληλη εγκοπή στο εμπρόσθιο μέρος για την προσαρμογή του επιστηλίου και τέσσερις γαλβανιζέ κοχλίες

και (β) το τμήμα συγκράτησης του επιστηλίου από πολυαμίδιο, το οποίο θα φέρει τέσσερις οπές και θα προσαρμόζεται στο τμήμα στήριξης με τέσσερα μπουλόνια

Προμήθεια, μεταφορά και εναπόθεση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90 €).

Άρθρο 2

Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 220 , 48V - 80VA IP65 (εξωτερικού χώρου)

Μετασχηματιστής τροφοδοσίας 220 και έξοδος 48V 80VA για σύνδεση έως 7 σετ, μικρολαμπτήρων 10m/102LED 48V. Με δείκτη στεγανότητας IP65, εξωτερικού χώρου. Κάθε μετασχηματιστής θα έχει  παροχή για το ρεύμα τουλάχιστον 1,5μ τύπου H05RN-F 2X1,00mm2.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).

Άρθρο 3

Μικρολαμπάκια 7-8mm με 102 λαμπτήρες LED 48V θερμό ή ψυχρό λευκό σε πράσινο καλώδιο καουτσούκ 10m ΙΡ65 (εξωτερικού χώρου).

Μικρολαμπάκια LED 10m, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, των 102 λαμπτήρων 7-8mm με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι μικρολαμπτήρες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0,50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Η τάση λειτουργίας θα είναι 48V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Κατανάλωση : 4,55W. Χρωματισμός λαμπτήρων: λευκό  ψυχρό ή θερμό, γαλάζιο, κόκκινο, πράσινο. (Σύμφωνα με την επιλογή της Υπηρεσίας) Χρωματισμός καλωδίου: πράσινο.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση.- σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (22,50 €).

Άρθρο 4

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ» αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.Ύψους 5,70m x 4,40m ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED, διαμέτρου 4,40 μέτρων και ύψους 5,70 μέτρων , συνολικής κατανάλωσης 980W.

Η κατασκευή πάνω από την είσοδο θα έχει την επιγραφή «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» με φωτοσωλήνα LED και 9 άστρα διαμέτρου 0,80m , περιμετρικά της μπάλας.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε 15 τεμάχια, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση της μπάλας καθώς και η  αποθήκευσή της.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 60x40x3mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο, ένα μέρος 40x20x2mm, 20x20x2mm και το υπόλοιπο μέρος από λάμα 10x4mm.

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 30cm x 40cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α  και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από Υπηρεσία του Δήμου

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα , στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (9.800,00 €).

Άρθρο 5

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ» μήκους 5,75m x 1,05m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ» μήκους  5,75m, ύψους 1,05m, αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED..

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 3Α με καλώδιο  μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 3x2,50mm. Με δείκτη στεγανότητας IP65.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 245W.

Σε κάθε γιρλάντα περιλαμβάνονται συρματόσχοινο με πλαστική επικάλυψη Φ8mm, ναυτικοί σφικτήρες και μεταλλικά βύσματα Φ16.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από την υπηρεσία του Δήμου.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση. σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Οκτακόσια ευρώ (800,00 €).

Άρθρο 6

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ» μήκους 6,30m x 0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED και μοκέτα.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ» μήκους  6,30m και  ύψους 0,90m, αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED.

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι με λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0,50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 3Α με καλώδιο  μήκους 1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 3x2,50mm, για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65.

Μοκέτα από πλέγμα γαλβανιζέ ντυμένο με ίνα PVC, μη φλεγόμενη και με αναλλοίωτα χρώματα. Κάθε καρέ της μοκέτας έχει διάσταση 5cm x 5cm και μήκος ίνας 6cm.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 195W.

Σε κάθε γιρλάντα περιλαμβάνονται συρματόσχοινο με πλαστική επικάλυψη Φ8mm, ναυτικοί σφικτήρες και μεταλλικά βύσματα Φ16.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από την υπηρεσία του Δήμου.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Εξακόσια εβδομήντα ευρώ (670,00 €).

Άρθρο 7

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ» αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.Ύψους 6,45m x 7,20m.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ» Ύψους 6,45m x 7,20m αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED, ύψους 6,45 μέτρων και πλάτους 7,20 μέτρων , συνολικής κατανάλωσης 965W.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε 5 τεμάχια, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση του αστεριού καθώς και η  αποθήκευσή του.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 40x20x3mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο 30x15x2mm.

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 30cm x 40cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από υπηρεσία του Δήμου.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα , στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (5.900,00 €).

Άρθρο 8

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟ» με επιγραφή «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.Ύψους 6,10m x 4,80m.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟ με επιγραφή «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED, ύψους 6,10 μέτρων και πλάτους 4,80 μέτρων , συνολικής κατανάλωσης 350W.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε 5 τεμάχια, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση του αστεριού καθώς και η  αποθήκευσή του.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 40x20x3mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο 30x15x2mm.

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 30cm x 40cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α  και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από υπηρεσία του Δήμου.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα , στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 €).

Άρθρο 9

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,52m x 0,62m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,52m x 0,62m, αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι με λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm., με δείκτη στεγανότητας IP65.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 45W.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €).

Άρθρο 10

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,52m x 0,72m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,52m x 0,72m, αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm. με δείκτη στεγανότητας IP65.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 46W.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €).

Άρθρο 11

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,70m x 0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 1,70m x 0,90m αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους 1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm. με δείκτη στεγανότητας IP65.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 58W.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €).

Άρθρο 12

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 2,00m x 1,30m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» μήκους 2,00m x 1,30m αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένονται  μικρολαμπτήρες με λυχνίες LED.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, για χρήση εξωτερικού χώρου.

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιήτη 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm. με δείκτη στεγανότητας IP65.

H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 65W.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €).

Άρθρο 13

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ με ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.Ύψους 5,00m

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ» με επιγραφή «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED, ύψους 5,00 μέτρων και πλάτους 2,54 μέτρων , συνολικής κατανάλωσης 520W.

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 48V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου.

O φωτοσωλήνας LED θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε 5 τεμάχια, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση του, καθώς και η  αποθήκευσή της.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 40x40x3mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο 20x20x1,5mm.

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 20cm x 30cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτης, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από την Υπηρεσία.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα , στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00 €).

Άρθρο 14

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED.Ύψους 4,40m

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ» με επιγραφή «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» και μπάλες, αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED , ύψους 4,40 μέτρων  , συνολικής κατανάλωσης 880W.

O φωτοσωλήνας LED   θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής   με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο, θερμού ή ψυχρού ή κόκκινου φωτισμού, μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm, με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε τεμάχια, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση της, καθώς και η  αποθήκευσή της.

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 30x15x2mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα είναι από αλουμίνιο 20x20x1,5mm και λάμα αλουμινίου 10x4mm

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 20cm x 30cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτης, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α  και  σταθεροποιητή.

Η ρευματοδότηση θα γίνει από την Υπηρεσία.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα με το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα , στο σημείο της πόλης όπου θα τοποθετηθεί ο διάκοσμος.

Προμήθεια, μεταφορά , εγκατάσταση, δοκιμή , έτοιμο προς χρήση σε θέση που ορίζει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμ ΕΥΡΩ: Χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00 €).

|  |  | Κιλκίς, 03-07-2020 |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός MSc | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (α.α0 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

- N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει.

- Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

- Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

- Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ για το Δήμο Κιλκίς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές  στα άρθρα του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη αποδειχθούν από τον έλεγχο της επιτροπής αξιολόγησης ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια, παράδοση και τοποθέτηση των ειδών της προμήθειας θα γίνει μετά την υπογραφή της σύμβασης από 15 Νοεμβρίου, σε σημεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας  του Δήμου Κιλκίς , με μεταφορικό μέσο και συνεργεία του προμηθευτή  και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%,  δίνεται με εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΟΥ

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο ημερών. Όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των ειδών στους τόπους που θα υποδείξει ο Δήμος βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνει, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησής τους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν και θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του . N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών”.

|  |  | Κιλκίς, 03-07-2020 |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός MSc | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (α.α) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ2020 cpv – 31522000-1 |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ Π: 20 / 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Α.Τ. | ΠΟΣ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βάση στήριξης επιστηλίου | 1 | 128 | τεμ |  |  |
| 2 | Mετασχηματιστής τροφοδοσίας 220-48V 80VA. IP 65 (εξωτερικού χώρου) | 2 | 40 | τεμ |  |  |
| 3 | Μικρολαμπάκια 7-8mm με 102 λυχνίες LED 48V θερμό ή ψυχρό λευκό σε πράσινο καλώδιο καουτσούκ 10 m. IP 65 (εξωτερικού χώρου) | 3 | 200 | τεμ |  |  |
| 4 | Φωτεινό σώμα "3D ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 5,70m x 4,40m ME ΕΙΣΟΔΟ | 4 | 1 | τεμ |  |  |
| 5 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ" μήκους 5,75m x1,05m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 5 | 3 | τεμ |  |  |
| 6 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ" μήκους 6,30m x0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED και μοκέτα | 6 | 27 | τεμ |  |  |
| 7 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 6,45m x 7,20m | 7 | 1 | τεμ |  |  |
| 8 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟ με επιγραφη ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 6,10m x 4,80m | 8 | 1 | τεμ |  |  |
| 9 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,52m x 0,62m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 9 | 15 | τεμ |  |  |
| 10 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,52m x 0,72m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 10 | 15 | τεμ |  |  |
| 11 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 1,70m x 0,90m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 11 | 14 | τεμ |  |  |
| 12 | Φωτεινό σώμα "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ύψους 2,00m x 1,30m αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED | 12 | 18 | τεμ |  |  |
| 13 | Φωτεινό σώμα "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ με ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 5,00m | 13 | 1 | τεμ |  |  |
| 14 | Φωτεινό σώμα "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED Ύψους 4,40m | 14 | 1 | τεμ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ |  |

Κιλκίς,………………2020

Ο προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)